Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis ketina įsigyti turėklus vidaus laiptinėms.

Techniniai reikalavimai:

Turėklai ant betoninių laiptų, tvirtinami iš šono su varžtais betonui per statramsčius, saugūs turėklai.

Aukštis:  1200 mm

Tarpas tarp vertikalaus dalijimo užpildo nedidesnis negu 100 mm

Raikalingas apatinis porankis.

Porankis: medinis arba nerūd. metalo apie d40 mm, posūkiuose sujungtas.

Statramsčiai: vamzdis 40 x 40 mm.

Porankis ant sienos: viengubas, medis arba nerūd. plieno~ d40 mm, nerūd. plieno laikikliai.

Bendras metražas: turėklai ~18,2 m, porankis ant sienos ~18 m.

Pasiūlymų lauksime iki 2015 06 15 d.